## Slide 1: Orientation et Formation Professionnelle Tertiaire et Développement Informatique

## Slide 2: ABC Développement Les systèmes de numérations

## Slide 3
Sommaire
Définition
Conversion d’une base à une autre base

## Slide 4: Définition
1

## Slide 5: 1. Définition
Le système de numération le plus courant est le système décimal

## Slide 6: 1.Définition
Un système de numération est un ensemble de symboles
qui sont assemblés en suivant des règles d’écriture précises
permettant d’écrire, de lire et d’énoncer les nombres.

## Slide 7: 1. Définition
5*1
2*10
1*100
Structure d’un nombre décimal: exemple 125 :

## Slide 8
Les éléments du nombre 1, 2 et 5 sont les symboles du système de numèration
10 est la base du système de numération
2, 1 et 0, correspondent à la position de chaque élément, représente le poids de chaque chiffre

## Slide 9
Système | Base | Symboles
décimal | 10 | 0,1,2……9
Binaire | 2 | 0,1
Octal | 8 | 0,1,2……7
Hexadécimal | 16 | 0,1,2……9 A,B,C,D,E,F
Les systèmes de numération les plus utilisés :

## Slide 10
La base du système
Les symboles du système
Un système de numération se définit par deux éléments :

## Slide 11: Conversion d’une base à une autre base
2

## Slide 12
(A25E)16 = A*163 + 2*16² + 5*161 + E*160
= 10*163 + 2*16² + 5*161 + 14*160
= 40960 + 512 + 80 + 14
= (41566)10
Conversion de la base 16 à la base 10

## Slide 13
(157)8 = 1*8² + 5*81 + 7*80
= 64 + 40 + 7
= (111)10
Conversion de la base 8 à la base 10

## Slide 14
Conversion de la base 10 à la base (b)
b
X
b
X1
b
a0
a1
…
Xn
an
0
On utilise des divisions successives :
(X)10 = (an an-1 … a1 a0)b

## Slide 15
Exemple : (125)10 vers la base 2
1
2
1
125
2
62
31
2
2
2
2
2
15
7
3
1
0
1
0
1
1
1
(125)10 = (1111101)2

## Slide 16
On utilise le tableau de conversion suivant :
Octal | Binaire
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
Conversion de la base 8 à la base 2
Octal | Binaire
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111

## Slide 17
Octal | 1 | 7 | 5
Binaire | 001 | 111 | 101
Octal | Binaire
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
Exemple : (175)8 vers la base 2
(175)8 = (001111101)2
= (1111101)2

## Slide 18
Exemple : (125)10 Vers la base 8
125
8
8
8
15
1
0
5
7
1
(125)10 = (175)8

## Slide 19
Binaire | 001 | 111 | 101
Octal | 1 | 7 | 5
Octal | Binaire
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
Exemple : (1111101)2 vers la base 8
(1111101)2 = (175)8
(1111101)2 = (001 111 101)2

## Slide 20
(1111101)2 = (0111 1101)2
Hexadécimal | Binaire
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
A | 1010
B | 1011
C | 1100
D | 1101
E | 1110
F | 1111
Exemple : (1111101)2
vers la base 16
Binaire | 0111 | 1101
Hexadécimal | 7 | D
(1111101)2 = (7D)16

## Slide 21
Exemple : (125)10 vers la base 16
125
16
16
7
0
13
7
(125)10 = (7D)16